## Slide 1
机场障碍物对飞行 影响分析系统
Airport Obstacle Impact Analysis System
遵循 ICAO Annex 14 及 PANS-OPS 标准 湖南航空 · 运行指挥部 · 运行分析室
设计开发：王迪
2026年4月
1 / 12

## Slide 2
目录
CONTENTS
01
项目背景与需求
02
核心功能与特性
03
系统架构与技术
04
操作流程演示
05
计算算法与标准
06
颜色标记体系
07
输入输出格式
08
验证测试成果
09
应用价值与展望
团结 奋斗 高效 务实
2 / 12

## Slide 3
01 项目背景与需求
团结 奋斗 高效 务实
✈ 为什么需要这个系统？
· 机场障碍物数据定期更新，需频繁分析评估
· 手工计算耗时长、易出错，影响航班运行安全
· PEP系统输入文件格式复杂，人工编辑风险高
· ICAO Annex 14 / PANS-OPS 标准计算繁琐
· 多跑道、多QFU（跑道端）组合分析工作量大
· 缺乏可视化工具，数据核对困难
🎯 本系统的目标
· 一键导入 PEP TXT / AIP PDF 障碍物数据
· 自动计算障碍物穿越面、保护区判定
· 自动遮蔽检测与障碍物分类标记
· 生成符合 PEP 标准的 TXT 输出文件
· 生成 Excel 分析报表，便于存档和汇报
· 可视化 GUI 界面，颜色标记一目了然
从 "小时级" 手工计算 → "分钟级" 自动完成
3 / 12

## Slide 4
02 核心功能与特性
团结 奋斗 高效 务实
📑
数据导入
· PEP TXT 解析
· AIP PDF 解析
· 手动输入
⚙
自动计算
· ICAO 标准算法
· 1.2% 梯度面判定
· 保护区宽度计算
🔍
遮蔽检测
· 同向障碍物排序
· 自动遮蔽标记
· 有效障碍物筛选
📊
可视化
· 颜色编码标记
· 多标签页展示
· 深色科幻风格UI
📄
标准输出
· PEP TXT 输出
· Excel 报表
· 回环验证通过
4 / 12

## Slide 5
03 系统架构与技术栈
团结 奋斗 高效 务实
表示层 · GUI
→
· PySide6 (Qt6) 深色科幻主题
· 多标签页、颜色编码表格、进度条
· 支持导入/编辑/导出全流程
业务层 · Core
→
· PEP TXT 解析器 / AIP PDF 解析器
· ICAO 标准障碍物计算引擎
· 遮蔽检测 / 保护区判定
输出层 · Writer
→
· PEP TXT 标准格式生成器
· Excel (xlsx) 报表生成器
· 严格格式对标，回环验证通过
Python 3.13
PySide6
pdfplumber
openpyxl
PyMuPDF
5 / 12

## Slide 6
04 操作流程演示
团结 奋斗 高效 务实
①
导入数据
点击「导入 PEP TXT」
选择机场数据文件
自动解析全部内容
→
②
核对信息
切换各标签页
核对机场/跑道信息
检查障碍物数据
→
③
配置参数
点击「填写离场转弯角」
设置各QFU转弯参数
确认GAMethodFlag
→
④
计算导出
点击「计算并导出」
选择输出目录
生成TXT + XLSX
全流程 4 步完成 · PEP导入时直接使用预计算结果，无需重新计算 · 支持手动修改后重新导出
6 / 12

## Slide 7
05 计算算法与 ICAO 标准
团结 奋斗 高效 务实
1.2% 梯度面判定
梯度面高度 F = D₅ + (O − D₆) × 0.012
D₅ = 离地端标高 (DER)
D₆ = 净空道长度
障碍物海拔 E ≥ F → 穿越梯度面
保护区宽度计算
Q = 90 + 0.125 × (|O| − D₆) (≤6480m)
Q = 900m (>6480m时)
横向距离 |P| < |Q| 且 O > 0
→ 在保护区内
遮蔽检测逻辑
同向障碍物按距离排序
较远障碍物被较近更高障碍物遮挡
→ 标记为「被遮蔽」
减少不必要的性能限制
关键常数
FT_TO_M = 0.3048
英尺→米
M_TO_FT = 3.28084
米→英尺
梯度 = 1.2%
起飞爬升梯度面
基础宽度 = 90m
保护区基础宽度
最大宽度 = 900m
保护区最大宽度
7 / 12

## Slide 8
06 颜色标记体系
团结 奋斗 高效 务实
🛬 跑道 / QFU 表颜色编码
深绿色底 (20,60,40)
GAMethodFlag=0 · ILS精密进近跑道端
蓝灰色底 (40,60,80)
交叉起飞点（Intersection QFU）
橙色底 (50,40,20)
GAMethodFlag=1 · 非精密进近
深蓝色底 (15,25,40)
普通主 QFU
📊 分析结果表颜色编码
红色底 (80,30,30)
有效障碍物 — 穿越梯度面且在保护区内
灰色底 (40,40,40)
被遮蔽障碍物 — 已被更近障碍物遮挡
蓝色底 (15,30,50)
非障碍物 — 未穿越梯度面或不在保护区
颜色标记让数据核对更直观： · 绿底QFU = ILS精密进近，需特别关注 GAMethodFlag 和 IncrementGAHeight · 红底障碍物 = 必须纳入性能计算的有效障碍物，直接影响起飞限重
8 / 12

## Slide 9
07 输入输出格式
团结 奋斗 高效 务实
📥 输入格式
Version=1;
Airport;
Name=MEILAN;
State=CHINA;
ICAOCode=ZJHK;
...
Runway;
MagneticHeading=92;
QFU;
Ident=09;
TORA=3600;
Slope=-0.08;
Obstacle;
Distance=4749;
Elevation=35.1936;
End;
End;
End;
End;
📤 输出格式
① PEP TXT 标准格式
· 严格遵循字段顺序和缩进
· Distance = dist_from_end + TORA
· Elevation 包含 ceil(ft) 精度处理
· 回环验证 0 差异 (ZGSZ, ZSHC)
② Excel 分析报表
· 每个 QFU 单独工作表
· 包含完整障碍物分析数据
· 自动标注有效/遮蔽/正常
· 适合存档和汇报使用
9 / 12

## Slide 10
08 验证测试成果
团结 奋斗 高效 务实
✅ 格式一致性校验 — 全部 6 个参考机场通过
机场
跑道数
QFU数
障碍物
行数
状态
ZJHK
2 跑道
9 QFU
13 障碍物
543 行
✅ OK
ZHHH
3 跑道
11 QFU
22 障碍物
715 行
✅ OK
ZSWX
1 跑道
2 QFU
0 障碍物
114 行
✅ OK
ZUTF
3 跑道
14 QFU
57 障碍物
1130 行
✅ OK
ZGSZ
3 跑道
13 QFU
69 障碍物
1181 行
✅ OK
ZSHC
2 跑道
8 QFU
94 障碍物
1146 行
✅ OK
✅ 回环测试：ZGSZ (1149行)、ZSHC (1098行) 实现 0 差异完美匹配
10 / 12

## Slide 11
09 应用价值与展望
团结 奋斗 高效 务实
⏱
效率提升
障碍物分析从小时级
缩短到分钟级完成
🛡
准确可靠
ICAO标准算法
回环验证0差异
👁
直观可视
颜色编码标记
数据核对一目了然
📋
标准合规
PEP格式输出
严格对标参考文件
🔮 未来展望
· 扩展支持更多机场的 PDF 格式自动解析 · 增加批量机场处理功能
· 完善 GAMethodFlag 自动传播与坡度一致性检查 · 支持用户修改后自动重新计算
11 / 12

## Slide 12
安全高效 精益求精
机场障碍物对飞行影响分析系统 Airport Obstacle Impact Analysis System
湖南航空 · 运行指挥部 · 运行分析室 设计开发：王迪 · 2026年4月
12 / 12